«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Генеральный директор

ОАО «Орелоблэнерго»

___________А.В.Перьков

«_____»_________2013г.

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н А Я    П Р О Г Р А М М А

ОАО «Орелоблэнерго»

на 2014г.

г. Орел

2013 г.

Паспорт

инвестиционной программы ОАО «Орелоблэнерго»

на 2014г.

| Наименование программы | Инвестиционная программа по реконструкции и техническому перевооружению объектов энергохозяйства ОАО «Орелоблэнерго» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г №977 «Об инвестициооных программах субъектов электроэнергетики», Приказ Минэнерго России № 114 от 24.03 2010г «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики….» |
| Заказчик программы | ОАО «Орелоблэнерго» |
| Разработчик программы | ОАО «Орелоблэнерго» |
| Сроки реализации программы | 1 год |
| Цели и задачи программы | Выполнение инвестиционных обязательств, повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей |
| Исполнители программы | ОАО «Орелоблэнерго» |
| Основные направления инвестиционной программы(перечень инвестиционных проектов) | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные. Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4кВ, 6/0,4кВ. Техническое перевооружение ТП,РП. Реконструкция кабельных линий. Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий. Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП. Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ. Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения Техническое перевооружение АСУП ОАО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус». Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для перераспределения существующих нагрузок, оптимизации потерь и улучшения качества электроэнергии. |
| Источники финансирования программы | Собственные средства: -прибыль, направляемая на развитие производства; - амортизационные отчисления; - привлеченный капитал |
| Ожидаемые результаты | Улучшение качества электроснабжения г.Орла и области (кроме г.Мценска), Снижение физический износ основных фондов, Уменьшение потерь электроэнергии, Продление срока службы оборудования, Уменьшение затрат на капитальный и текущий ремонт Возможность подключения к системе «Орелоблэнерго» новых объектов |
| Контроль за исполнением программы | Управление по тарифам Орловской области |

Настоящая долгосрочная инвестиционная программа разработана с целью восстановления основных фондов для улучшения технических характеристик объектов электросетевого хозяйства, обеспечения качества и надежности электроснабжения при осуществлении деятельности по передаче электроэнергии.

Инвестиционная программа ОАО «Орелоблэнерго» на 2014г запланирована в размере  77,399 млн. руб.(без НДС). Из них на реконструкцию и техническое перевооружение будет направлено 68,172 млн. рублей, на новое строительство 9,227 млн. рублей. На реконструкцию электросетевого хозяйства и оборудования планируется направить 33,312 млн. рублей, на техническое перевооружение ТП, РП – 16,983 млн. руб., на создание систем управления электросетевыми объектами, противоаварийной и режимной автоматики – 3,647 млн. руб., на создание систем телемеханики и связи – 6,157 млн. руб. Для эффективной и безопасной работы по   выполнению намеченных проектов и надлежащей эксплуатации основного оборудования планируется приобретение приборов, спецоборудования и спецтехники на 8,073 млн. руб.

Большая часть инвестиций  ОАО «Орелоблэнерго» будет направлена  на реконструкцию электросетей и оборудования. Программой реконструкции  предусмотрена реконструкция 37,365 километров воздушных линий электропередачи с заменой опор, неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) на сумму 30,127 млн. рублей и реконструкция порядка 3,1 километров кабельных линий электропередачи (с восстановлением благоустройства территории)  на сумму 3,185 млн. рублей.

С учетом загрузки действующих подстанций запланированы инвестицион-ные мероприятия по замене устаревших и  неремонтопригодных силовых трансформаторов типа ТМ ( ГОСТ 401-41) на трансформаторы ТМГ, что позволит повысить надежность работы оборудования, снизить эксплуатационные затраты и обеспечит пожаробезопасность и электробезопасность эксплуатационого персонала. На эти мероприятия заложено  4,408 млн. рублей.
       Часть инвестиций Орелоблэнерго (2,296 млн. рублей) будет направлено на реализацию мероприятий по замене масляных выключателей на вакуумные, отличающиеся высокой надежностью, малыми эксплуатационными затратами, простотой эксплуатации и обеспечивающим требованиям пожарной, взрывной и экологической  безопасности.

В техническое перевооружение подстанций включено внедрение микропроцессорной защиты и автоматики (1,557 млн. руб) как наиболее целесообразный способ минимизации повреждений оборудования при авариях и сокращения времени аварийно-восстановительных работ.

Техническое перевооружение воздушных линий предусматривает установку 2-х комплектов реклоузеров на сумму 2,090 млн. руб.

Реализация проекта нового строительства будет гарантировать наличие технической возможности присоединения  энергопринимающих устройств  как вновь строящихся объектов жилья и инфраструктуры, так и реконструируемых с увеличением необходимой мощности. Строительство новых объектов электросетевого хозяйства позволит так же перераспределить существующие нагрузки с целью оптимизации показателей качества электроэнергии. На эти цели проектом предусмотрено 9,227 млн.руб

Необходимость совершенствования существующей системы учета  и постоянного мониторинга электропотребления обусловило включение в программу инвестиций  внедрение АСКУЭ на всех уровнях энергоснабжения. На построение автоматизированной информационно-измерительной системы в сетях запланировано 4,957 млн. руб.

В основу автоматизации в системе управления процессами при передаче электроэнергии, процессами мониторинга состояния оборудования при эксплуатации распределительных сетей принята новая информационно-измерительная система на базе ПО «Модус». Реконструкция АСУП запланирована на сумму 1,2 млн. руб.

Выполнение инвестиционной программы ОАО «Орелоблэнерго» позволит существенно обновить основные фонды, повысить надёжность электроснаб-жения, г. Орла и области (кроме г.Мценска), улучшить качество электроэнергии,  уменьшить потери электроэнергии, продлить срок службы оборудования, минимизировать ущерб от повреждений оборудования и недоотпуска электроэнергии.

Расчет финансирования инвестиционных проектов произведен без  учета НДС в связи с тем, что работы по выполнению инвестиционной программы выполняются собственными силами без привлечения подрядных организаций.

Инвестиционная программа содержит:

а/ перечень инвестиционных проектов:

| № п/п | Наименование проекта | Необходимые затраты, млн.р |
| --- | --- | --- |
|  |  | без НДС | с НДС |
| 1 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена масляных выключателей на вакуумные. | 2,296 | 2,709 |
| 2 | Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4кВ, 6/0,4кВ. | 4,408 | 5,202 |
| 3 | Техническое перевооружение ТП,РП. | 4,319 | 5,097 |
| 4 | Реконструкция кабельных линий. | 3,185 | 3,758 |
| 5 | Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий. | 30,127 | 35,55 |
| 6 | Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих. | 5,96 | 7,033 |
| 7 | Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами. | 8,073 | 9,526 |
| 8 | Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной защиты и автоматики в РП. | 1,557 | 1,837 |
| 9 | Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка реклоузеров. | 2,090 | 2,466 |
| 10 | Построение автоматизированной информационно-измерительной системы АСКУЭ в распределительных сетях 6/10 кВ. | 2,357 | 2,781 |
| 11 | Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4кВ на вводах в ТП и объекты энергоснабжения. | 2,6 | 3,068 |
| 12 | Техническое перевооружение АСУП ОАО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус». | 1,2 | 1,416 |
| 13 | Реконструкция сетей внешнего электроснабжения для строительства объектов электросетевого хозяйства | 9,227 | 10,888 |
|  | ИТОГО: | 77,399 | 91,331 |

б/ краткое описание инвестиционной программы по основным   направлениям инвестиционных проектов:

Техническое перевооружение. Замена масляных выключателей на вакуумные

Применение вместо  эксплуатируемых в настоящее время масляных вакуумных выключателей, отличающихся малыми размерами, простотой конструкции, высокой степенью надежности, коммутационной износостойкостью, удобством в эксплуатации, помимо указанных обладает еще целым рядом достоинств, а именно:

- не   требует   масляного  хозяйства   ( для масляных  выключателей  требуется  плановая замена масла каждые 4 года и после каждого отключения);

- обеспечивает взрыво- и пожаро- и экологическую безопасность;

- исключает шум при операциях отключения;

- снижает    эксплуатационные   затраты   в   силу   ненужности     периодических плановых ремонтов;

- обеспечивает допустимый уровень опасных перенапряжений, возникающих при коммутации.

По своим показателям эксплуатационной надежности, коммутационным и механическим ресурсам, затрат на эксплуатацию, массы, габаритов, экологичности вакуумные выключатели на порядок превосходят масляные, да и любые другие подобного класса, из известных в настоящее время.

Срок эксплуатации вакуумных выключателей составляет свыше 50 лет.

Техническое перевооружение ТП, РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4, 6/0,4кВ.

Большинство используемых силовых трансформаторов в ТП относятся к устаревшему типу ТМ, то есть маслонаполненным трансформаторам с расширительными бачками и контрольными окнами уровня масла в них. Почти 50% из них выработали свой ресурс и требуют постоянных профилактических ремонтов и электрических испытаний. Эксплуатация их связана с необходимостью регулярного отбора проб масла и его долива. Во многих случаях установка и монтаж трансформаторов выполнен с нарушением требований электробезопасности ввиду затрудненного контроля со стороны обслуживающего персонала за уровнем масла на трансформаторах под нагрузкой. Негерметичность этого типа силовых трансформаторов приводит к протечкам масла и созданию пожароопасных условий эксплуатации.

В соответствии с требованиями энергосбережения, снижения эксплуатационных затрат, обеспечения пожаробезопасности и электробезопасности эксплуатационного персонала целесообразно заменять выработавшие свой ресурс силовые трансформаторы марки ТМ на герметизированные типа ТМГ.

На отдельных энергообъектах с повышенными требованиями к пожарной и экологической безопасности, такие как трансформаторные подстанции, встроенные в общественные здания, учебные заведения, необходимо использовать сухие трансформаторы, так как в их конструкции отсутствуют пожароопасные жидкости, что значительно снижает вероятность возникновения огня в случае короткого замыкания или повреждения оборудования. Кроме того, трансформаторы типа ТСЛ имеют меньшие шумовые характеристики и габариты в сравнении с аналогичными масляными. В связи с тем, что стоимость сухих трансформаторов в 2,5 раза больше масляных, ОАО «Орелоблэнерго» планирует установку в 2014 году 2-х силовых трансформаторов типа ТСЛ в  ТП, встроенной в здание Администрации Орловской области.

Техническое перевооружение ТП, РП.

Перестройка, структурные изменения в экономике, промышленности России сопровождались замедлением процессов обновления основных средств как большой, так и коммунальной энергетики. На сегодняшний день около 70% электрооборудования трансформаторных подстанций изношено, морально и физически устарело и нуждается в замене. В значительной части ТП оборудование высоковольтной их части сохраняется на уровне 40-х — 50-х годов прошлого века и представляет собой примитивные размыкающие устройства ручного управления, установленные практически на стенах огороженных металлическими сетками отсеков; не имеют дугогасящих устройств и не позволяют проводить оперативные переключения под нагрузкой.

В качестве распределительных устройств РУ-0,4 кВ ТП эксплуатируются линейные панели 50-х годов прошлого столетия, давно выслужившие все нормативные сроки использования, либо отдельные ящики с рубильниками, установленные на стенах в различных местах ТП. Вся защита электрооборудования от перенапряжений и КЗ сведена к примитивным предохранителям. Устройства автоматики и телемеханики отсутствуют полностью.

В этих условиях необходимы:

  - установка высоковольтных камер типа КСО;

  - замена распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО70;

  - оборудование ТП современными средствами защиты, телеконтроля и телеуправления.

Реконструкция кабельных линий

В соответствии с нормативными сроками службы кабели со свинцовой оболочкой, проложенные в земле, используются 50 лет; с алюминиевой оболочкой — 25 лет; с пластмассовой — 20 лет.

Свыше 91 км электрических кабелей напряжением 6/10 кВ и 167 км кабелей напряжением 0,4 кВ выработали установленный ресурс и подлежат замене. В зависимости от материала оболочки и сечения жил стоимость замены 1 км кабеля варьируется от 1 млн. до 1,7 млн. рублей. Наиболее долго служащие кабели со свинцовой оболочкой в условиях города с развитой промышленной инфраструктурой, сетью электрического транспорта, высоким уровнем подпочвенных вод подвергаются ускоренному разрушению блуждающими токами и водой с достаточно высоким содержанием щелочи.  В данных условиях наиболее целесообразна  прокладка в агрессивной среде более стойких к износу и разрушению кабелей с повышенными защитными свойствами из сшитого полиэтилена, соединение кабелей с применением более прочных и дешевых ,в отличие от традиционных свинцовых, термоусаживаемых кабельных муфт на основе силикона.

Предполагаемый срок эксплуатации такой кабельной линии составит 40-50 лет, срок окупаемости порядка 17,5 лет. Источником финансирования работ по реконструкции кабельных линий являются амортизационные отчисления.

Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий

Продолжительность службы воздушных линий электропередач на железобетонных опорах  до капитального ремонта составляет 12 лет, а на деревянных - 6 лет. Максимальная норма амортизационных отчислений 6,0 (20 лет).

На сегодняшний день более трети воздушных линий города выработали свой ресурс и подлежат реконструкции. Наиболее подвержены старению и износу незащищенные (голые) алюминиевые провода ВЛ. Применение на воздушных линиях электропередач (как среднего, так и низкого напряжения) самонесущих изолированных проводов со значительно более длительным сроком эксплуатации, существенно меньшими эксплуатационными расходами позволяет в полной мере использовать такие преимущества СИП, как:

- снижение падения напряжения благодаря значительно меньшему реактивному сопротивлению (в среднем 0,1 Ом/км вместо 0,35 Ом/км), что увеличивает нагрузку в кВт при аналогичной линии и таком же падении напряжения или повышает качество переданной энергии при той же нагрузке;

-  улучшение рабочих условий за счет устранения возможности контакта с посторонними предметами;

-  уменьшение необходимой ширины вырубки в парковых зонах, снижение риска возникновения пожаров при падении провода на землю;

- уменьшение допустимого расстояния до строений и других воздушных (радио и  телефонных) линий, что обеспечивает большую гибкость при прокладке;

- повышение прочности и безопасности при образовании гололеда;

- возможность использования более коротких (дешевых) опор (допустимое расстояние до поверхности земли для изолированных проводов — 4 м, для неизолированных — 8 м);

- возможность подвески дополнительных СИП параллельно существующим для удвоения мощности сети, что не допустимо при использовании неизолированных проводов;

- упрощение процесса прокладки новой линии, относительная простота переоборудования существующих линий с неизолированными проводами на линии ВЛИ с самонесущими изолированными проводами;

- возможность совместной прокладки на одних и тех же опорах одновременно СИП-2А и высоковольтных линий 6/10 кв с неизолированными или защищенными проводами;

- возможность одновременного  монтажа на одних и  тех же опорах ВЛ-0,4 кВ телефонных линий (на 0,5 м ниже линии с СИП);

- бесперебойное электроснабжение в случае срыва СИП с опор;

- полное устранение опасности контакта с токонесущей частью провода, в том числе и для птиц;

- безопасность и экономичность подключения потребителей, простота внедрения методики работы с низковольтными сетями под напряжением;

- устранение опасности замыкания фазы на землю из-за поломки изолятора или контакта провода с ветками деревьев;

- полная защищенность от воздействия влаги и коррозионная устойчивость благодаря изоляции проводов и применению современных нержавеющих водозащищенных монтажных изделий и разъемов;

- полностью исключается возможность спутывания проводов из-за ветра или атмосферной неустойчивости, что является причиной 40% аварий в сетях с неизолированными воздушными проводами;

- общее уменьшение аварийности более чем в 5 раз.

Срок эксплуатации воздушной линии СИП-2А составляет 40 лет.

Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами.

Эффективная и безопасная работа по обновлению (реконструкции и модернизации) и надлежащей эксплуатации используемого предприятием основного оборудования невозможны без достаточного обеспечения ремонтного, оперативного и эксплуатационного персонала соответствующими современными приборами, аппаратами и вспомогательной техникой. Безусловной замене подлежат приборы, аппаратура, оборудование и средства специальной техники, выработавшие свой ресурс, имеющие полный физический износ, морально устаревшие и необеспечивающие современных измерительных стандартов, в том числе по качественным показателям электроэнергии, предусмотренных ГОСТом 13109-97. Предприятие испытывает недостаток в современных приборах по отысканию повреждений на кабельных линиях, в аппаратуре по наладке вакуумных выключателей, микропроцессорной релейной защиты, систем АСКУЭ, в специальной вспомогательной технике, облегчающей прокладку и ремонт электрических кабелей, монтаж и содержание воздушных линий электропередач, в аппаратуре телеконтроля, телеуправления и связи.

Техническое перевооружение РП. Внедрение микропроцессорной релейной защиты и автоматики в РП.

Эксплуатация энергоустановок и электрических сетей невозможна без повреждений и аномальных режимов работы. Наиболее опасными являются короткие замыкания, перегрузки, пробои и повреждения изоляции, влекущие за собой аварии в энергосистеме. В большинстве случаев предотвратить развитие аварии может быстрое отключение поврежденного участка электрической установки или сети с помощью специальных автоматических устройств, названных релейной защитой.

Эксплуатируемые схемы релейной защиты на базе электромеханических реле разработки и выпуска 60 — 70-х годов прошлого века, снятых с производства, морально и физически устарели. Ремонт и замена отдельных элементов схем релейной защиты приводит к изменению принципиальных схем, монтажа, элементной базы, что отражается на надежности работы защитных устройств. В данной ситуации применение микропроцессорных устройств релейной защиты (МП РЗА), построенных на аналоговых принципах, безусловно обеспечивает перед ныне используемыми электромеханическими следующие преимущества:

- сокращает временной интервал срабатывания по отключению энергоустановок и сетей при возникновении аварийной опасности за счет уменьшения ступеней селективности, что минимизирует размеры повреждений электрооборудования и стоимость восстановительных работ;

- упрощает выяснение причин аварии за счет регистрации и записи аварийного процесса;

- дает возможность диагностики не только устройств РЗА, но и первичного оборудования, реализации новых дополнительных функций;

- упрощает расчет уставок устройств РЗА и повышает его точность;

- сокращает    эксплуатационные   расходы    за    счет    самодиагностики, автоматической регистрации режимов и событий, уменьшения потребности в запасных частях и полной заводской готовности к монтажу.

Техническое перевооружение электросетевого хозяйства. Установка  реклоузеров

Реклоузеры – это совершенно новая технология, которая позволяет создавать автоматизированную систему управления аварийными режимами работы распределительных сетей, С внедрением реклоузеров в эксплуатацию появляется возможность автоматизировать процесс поиска поврежденного участка, дистанционно управлять сетевыми переключениями. В результате повышается надежность электроснабжения потребителей, сокращаются затраты на обслуживание линий электропередачи, на восстановление поврежденных участков.

Реклоузеры относятся к новому поколению коммутационного оборудования, объединившем в себе передовые технологии микропроцессорной релейной защиты и автоматики и вакуумной коммутационной техники. Данное оборудование устанавливается в соответствии с технической политикой ОАО «Орелоблэнерго», направленной на создание интеллектуальной системы управления процессом распределения электроэнергии.

Построение автоматизированной информационно-измерительной системы

АСКУЭ в распределительных сетях 6 - 10 кВ по питающим линиям

на ТП и РП и в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах в ТП и ВРУ жилых многоквартирных домов.

Внедрение  автоматизированных  систем  контроля  и  учета  энергопотребления

(АСКУЭ), а так же постоянного мониторинга и контроля качества электрической энергии на всех уровнях энергоснабжения важное звено энергосберегающей технологии управления потреблением электрической энергии, представляет собой совокупность организационных и технических мероприятий по реализации коммерческого учета потребляемой электрической энергии и измерения параметров качества электроэнергии в реальном режиме времени..

Необходимость     в     усовершенствовании     существующей     системы    учета

обусловлена ее неэффективностью, большими техническими и самое главное коммерческими потерями. Эффективность от внедрения заключается в:

- достоверности     учета      и      оперативном     контроле     за      потреблением

электроэнергии;

- исключении хищений электроэнергии за счет оперативного контроля баланса;

- сокращении затрат на оплату работы  персонала, контролирующего показания

электросчетчиков;

- снижении потерь электроэнергии за счет контроля и анализа потребления;

- отслеживании   баланса   по   сбыту  и  исключении  платы  сверх   заявленной

мощности в регионе.

Современные       микропроцессорные      электросчетчики      обладают    рядом

существенных свойств, позволяющих с успехом применять их в распределительных системах сбора данных.  Наличие внутренней энергонезависимой памяти, способность архивирования и хранения полученных данных, наличие коммуникационных портов и доступных драйверов, позволяющих включать их в компьютерную сеть — вполне достаточные условия для применения их в современных системах АСКУЭ, обеспечивающих контроль и ведение непрерывного дистанционного учета потребления электроэнергии на питающих центрах. Помимо этого, сегодняшние системы АСКУЭ позволяют использовать для получения и передачи информации в неискаженном виде оптоволоконные линии связи, что снижает затраты на аренду частот в радиоэфире и услуги Госсвязьнадзора РФ.

Техническое перевооружение  АСУП ОАО «Орелоблэнерго» на базе ПО «Модус».

Диспетчерская информационно-измерительная система основа автоматизации производственного процесса передачи электрической энергии потребителям.  Обеспечивает как автоматизацию процесса эксплуатации электрических сетей в целом, так и ее отдельных рабочих мест - руководства предприятия, диспетчерской службы, сотрудников ПТО и архива, мастеров производственных участков, сотрудников службы релейной защиты и др. Является одним из ключевых элементов комплекса мероприятий по существенному снижению коммерческих потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях, которые главным образом и определяют величину потерь по энергосистеме в целом (включая высоковольтные линии, распределительные пункты, трансформаторные подстанции и т.д.). Работа системы основана на ведении оператором многоуровневой оперативной схемы энергообъектов ОАО «Орелоблэнерго». Система подключена к информационно-измерительному комплексу сбора телеметрической информации, а так же к подсистеме телеуправления оборудованием объектов энергоснабжения. Диспетчер вносит в систему изменения в соответствии с текущим состоянием объектов.

Новое строительство объектов электросетевого хозяйства.

Основной задачей настоящего проекта является строительство и реконструкция объектов электроэнергетики для перераспределения существующих нагрузок с целью оптимизации показателей качества электроэнергии и присоединения  энергопринимающих устройств потребителей, мощность которых увеличивается.

Для решения поставленных вопросов по электроснабжению вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства необходимо произвести реконструкцию существующих и строительство новых объектов электросетевого хозяйства, таких как кабельные и воздушные линии электропередач, распределительные пункты, трансформаторные подстанции. Данные мероприятия представлены в прилагаемых таблицах с указанием технико-экономических показателей.

Общее руководство и управление программой осуществляет ОАО «Орелоблэнерго». Программа может при необходимости корректироваться в установленном порядке.